Приложение № _______

к договору № _________ от «___»_____2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геодезических изысканий

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | … |
| 2 | Наименование проектной работы, для которой выполняются изыскания | Строительство … |
| 3 | Наименование предприятия (объекта), на котором производятся изыскательные работы | … |
| 4 | Местоположение объекта | … |
| 5 | Стадийность проектирования | … |
| 6 | Вид строительства | … |
| 7 | Проектная организация | … |
| 8 | Наименование Заказчика - адрес - ФИО (ГИП) - телефон - e-mail | … |
| 9 | Вид и объем работ | Произвести съемку по трассам инженерных коммуникаций, попадающих в границы съемки (топографические планы выполнить совмещенно с подземными коммуникациями с указанием их характеристик). Эскизирование колодцев не требуется |
| 10 | Сведения о разрешении на производство инженерных изысканий | … |
| 11 | Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий, съемок в районе объекта | … |
| 12 | Исходные данные | Заказчик для сведения предоставляет Подрядчику в электронном виде следующую документацию: - Границы топосъемки |
| 13 | Требования к проведению работ (в том числе к полноте, достоверности, точности, качеству, данные границах и площадях топографической съемки) | Выполнить топографическую съемку масштаба 1:500 на участке общей площадью (см. приложение № 2 к настоящему договору)… При выполнении работ руководствоваться следующим: - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500 изд. 1989 г. - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства (Свод правил); - Правила по технике безопасности на топогафо-геодезических работах (ПТБ-88), М, Недра 1991 г.; - Инструкция по охране труда при инженерных изысканиях. М. 1992 г. … |
| 14 | Дополнительные требования к проведению работ (сведения о принятой системе координат и высот, масштабе топографической съемки, высоте сечения рельефа, съемке и обмерам подземных, наземных сооружений, и т.д.) | Составить цифровой топографический план (ЦТП) масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 метра. Работу выполнить в Балтийской системе высот |
| 15 | Требования к выполнению специальных исследований в процессе инженерных изысканий | Определить глубину залегания и габариты коммуникаций, попадающих в зону застройки |
| 16 | Требование к выполнению работ в районах развития опасных природных и техноприродных процессов | Не требуется |
| 17 | Необходимость согласований | … |
| 18 | Регистрация производства инженерных изысканий | Оформляется исполнителем инженерных изысканий в установленном законодательством порядке |
| 19 | Перечень отчетных материалов | Топографические планы с подземными и надземными коммуникациями на бумажном носителе (Х экз.) Топографические планы в цифровом виде на компакт-диске в формате (dwg) AutoCAD (1 экз) Технический отчет по топографической съемке М 1:500 – Х экз |
| 20 | Сроки выполнения работ и порядок сдачи Заказчику материалов с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ и описи сдаваемых материалов | В соответствии с договором |
| 21 | Приложения | … |
| 22 | Особые условия | … |

Приложение № 2 к Техническому заданию

- Топографическая съемка трасс коммуникаций по заданной полосе

| № п-н | Наименование трасс | Протяжен- ность | Ширина полосы | Масштаб съемки | Количество гектар | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровода |  |  |  |  |  |
| 2 | Канализации |  |  |  |  |  |
| 3 | Газопровода |  |  |  |  |  |
| 4 | Теплофикации |  |  |  |  |  |
| 5 | Электрокабеля |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабеля связи |  |  |  |  |  |
| 7 | Линий, ЛЭП, ЛЭС |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие |  |  |  |  |  |

2. Линейные изыскания трасс вне черты города, поселка

| № п-н | Наименование трасс | Протяжен- ность | Характеристика трасс | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Дополнительные требования

Выполнить согласование подземных коммуникаций со службами их эксплуатирующими.

Ответственный представитель Заказчика:

Задание составил: ___________________________

(Должность, ФИО, подпись)

Примечания:

- Заказчик (ГИП) несет ответственность за полноту и достоверность изложенных в задании сведений и требований.

- В техническом задании не допускается устанавливать состав, объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «СпецТехноАльянс»

_______________________ Балаян С.Ю.

(подпись)

«____»_______________ 2021 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

______________________________ФИО

(подпись)

«____»_______________ 2021 г.

МП